## Slide 1
第三单元 金属材料的性能及应用

## Slide 2
人们已经发现的金属元素有90余种，形成了丰富多样的金属材料。金属材料因其优良的性能，在改善人类生活、促进生产力发展的过程中发挥了巨大的作用，有力地推动了人类文明的进程。人们在金属材料的开发和应用实践中，也拓展了化学科学研究的新领域。
新课导入
铁
铜
铝
不锈钢
焊锡

## Slide 3
阅读教材第106-110页内容，思考下列问题：
1、金属材料有哪些性能？
2、生活中常见的金属是纯金属吗？
3、生活、生产和科技中常用的合金你知道哪些？
4、合金有哪些特性？
课堂活动

## Slide 4
金属材料的性能
1、力学性能
延展性、硬度、塑性
2、物理性能
密度、熔点、导电性、导热性等
3、化学性能
抗氧化性、耐酸碱性等
4、工艺性能
铸性、可锻性、切削加工性等
导电性、导热性、光泽、延展性、化学稳定性等

## Slide 5
合金及其应用
一、定义：
两种或两种以上的金属（或金属与非金属）共熔，制得的特殊的金属材料。
合金是混合物，没有固定的熔点。合金中各成分金属的化学性质不变。
举例： 焊锡：锡和铅的合金。
生铁和钢：铁和碳的合金。
合金与纯金属在组成和结构上的不同，使得它们的性质存在较大的差异，人们恰好利用这一点制备出了性能更强、用途更广的合金材料。

## Slide 6
二、合金的特性
合金及基应用
合金具有许多优良的物理、化学或机械性能，在许多方面不同于各成分金属。
1、硬度：
合金的硬度一般都比组成它的纯金属大。
铝合金
硬铝
Al、Cu、Mn、Mg等元素
性能
铝合金成本低，性能优异，密度小、强度大、塑性好，可加工成各种型材，具有优良的导电性、导热性，抗腐蚀能力强，装饰效果好，在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中都得到广泛的应用。

## Slide 7
合金及基应用
铝合金的使用量仅次于钢，发展前景广阔。

## Slide 8
合金及基应用
2、熔点：
多数合金的熔点低于组成它的任何一种组分金属。
保险丝
武德合金
锡、铋、镉、铅等元素
性能
熔点低
思考：合金硬度大、熔点低的原因是什么？
学生活动：P108拓展视野——“合金硬度大、熔点低的秘密”

## Slide 9
合金及基应用
3、导电性和导热性
合金的导电性和导热性一般低于任一种组分金属。
镍铬铝铁合金
镍铬铝铜合金
有很高的电阻率，用于制备电路中的精密元件
铝锂合金
镍铬铝铜合金
低密度
高强度
航空飞行器理想的结构材料
不锈钠
铁铬合金
强抗氧化性，强耐腐蚀性
钛合金
强度高，密度小，耐热性好，易于加工，抗腐蚀性强，远优于不锈钢。

## Slide 10
学生活动：拓展视野——“钛的应用”

## Slide 11
无机非金属材料
1、无机非金属材料：
水泥、玻璃、陶瓷 (都是硅酸盐材料)
2、半导体材料：硅的导电性介于导体和绝缘体之间，是一种重要的半导体材料。
3、光导纤维的主要成分是二氧化硅，可用来制造通讯光缆，用于光纤通信或传送
高强度的激光等。

## Slide 12
拓展视野

## Slide 13
课堂小结

## Slide 14
1.下列物质中，不属于合金的是（ ）
A.硬铝 B.黄铜 C.钢铁 D.铁锈
2.下列金属材料中，最适合用于制造飞机部件的是（ ）
A.镁铝合金 B.铜合金 C.不锈钢 D.铅锡合金
D
A
课堂检测

## Slide 15
课堂检测
3.下列物质中，属于纯金属的是（ ）
A.水银 B.生铁 C.钢 D.保险丝
4.生铁的熔点是1100～1200℃，纯铁的熔点可能是（ ）
A.1055℃ B.1100℃ C.1200℃ D.高于1200℃
A
D