## Slide 1
电解原理的应用
专题1 化学反应与能量变化
第二单元 化学能与电能的转化

## Slide 2
巩固旧知
电极反应式：阳极：
阴极：
总反应方程式：
2 H2O ＋2e－===H2 +2OH-
2Cl－－2e－===Cl2↑
2H2O +2NaCl 2NaOH+Cl2↑+ H2↑
NaCl溶液
思考：工业电解饱和食盐水存在什么隐患？

## Slide 3
(2)避免生成物H2和Cl2混合，混合后遇火或遇强光爆炸.
(1)避免Cl2接触NaOH溶液会反应,使产品不纯。
反应方程式: .
Cl2 +2 NaOH =NaCl + NaClO + H2O
解决方法:使用离子交换膜
电解饱和食盐水必须解决两个主要问题:
一、氯碱工业

## Slide 4
NaCl溶液
2Cl－－2e－===Cl2↑
2 H2O ＋2e－===H2 +2OH-
如果得到产物NaOH,阴极侧生成OH-，还需要Na+移向阴极，而我们要避免OH-移向阳极与产物Cl2反应，所以应选择阳离子交换膜。

## Slide 5
－
+
Cl2
Cl—
H2
Na+
H+
OH—
淡盐水
NaOH溶液
精制饱和NaCl溶液
H2O（含少量NaOH）
阳离子交换膜
阳 极
阴 极
阳极室
阴极室
阳离子交换膜电解槽
电解饱和食盐水的原理示意图

## Slide 6
学以致用
B

## Slide 7
二、电镀
⑴概念：
应用电解原理在某些金属表面镀上一层其它金属或合金的过程。
⑵电镀的目的:
增强金属抗腐蚀能力,增加美观和硬度。

## Slide 8
思考：如果想在铁制品上镀上铜，该如何设计实验？
1.铁制品应该在哪一极？
2.电解质溶液中应该含有什么离子？
3.另一极应该用什么材料做电极？
阴极
铜离子
纯铜做电极
阳极：
阴极：
Cu2++2e-＝Cu
Cu-2e-=Cu2+
电解一段时间后溶液中硫酸铜浓度怎样变化？
硫酸铜浓度不变

## Slide 9
(3)电镀池结构
+
镀件
镀层金属
－
含镀层金属离子的盐溶液
①阴极-待镀金属
②阳极-镀层金属
③电解液-含镀层金属阳离子的盐溶液
(4)电镀的特点
电镀液的组成及酸碱性保持不变

## Slide 10
三、铜的电解精炼
⑴粗铜所含的杂质
Zn、Fe、Ni、Ag、Au等
CuSO4溶液
⑵粗铜的精炼
阳极--粗铜
阴极--纯铜
电解液-- CuSO4溶液

## Slide 11
Zn －2e－＝Zn2+
Fe－2e－＝Fe2+
Ni －2e－＝Ni2+
Cu－2e－＝Cu2+
阳极：
Au、Ag---阳极泥
阴极：
Cu2+ +2e－＝Cu
思考：精炼铜时，电解液中的Cu2＋浓度是否会发生改变？
Cu2＋浓度会下降
用电解精炼法所得到的铜叫做电解铜，它的纯度很高，可以达到99.95%～99.98%。

## Slide 12
电解精炼池、电镀池的比较
 | 电解精炼池 | 电镀池
定义 |  | 
形成 条件 |  | 
电极 名称 |  | 
应用电解原理在某些金属表面镀上一层其它金属的装置。
①镀层金属接电源正极，待镀金属接电源负极
②电镀液须含有镀层金属的离子
阳极：镀层金属；
阴极：镀件
应用电解原理将不纯的金属提纯的装置。
①不纯金属接电源正极纯的金属接电源负极
②电解质溶液须待提纯金属的离子
阳极：不纯金属；
阴极：纯金属

## Slide 13
四、电冶金
（冶炼活泼金属钠、钾、钙、镁、铝等）
1.制取金属钠
电解熔融状态的氯化钠。
阳极：
2Cl - －2e- == Cl2↑
阴极：
2Na+ + 2e- == 2Na
总反应：
2NaCl(熔融) 2Na + Cl2 ↑

## Slide 14
2.制取金属Al
电解熔融状态的氧化铝。
阳极：
6O 2- －12e- == 3 O2↑
阴极：
4Al3+ + 12e- == 4Al
总反应：
2Al2O3(熔融) 4Al + 3O2 ↑
助熔剂：冰晶石（Na3AlF6 六氟合铝酸钠）
阳极材料(碳)和熔融氧化铝需要定期补充

## Slide 15: 冶炼铝设备图
阳极C
电解质
烟罩
熔融态铝
钢壳
钢导电棒
阴极C
耐火材料

## Slide 16
阴极
阳极
阴极
阳极
负极
正极
负极
正极
Ag+＋e-=Ag
0.025
2H2O-4e-═4H++O2↑
140
Cu2++2e-=Cu
0.00125
电极 A B C D
产物 Ag O2 Cu Cl2
物质的量之比4 1 2 2
xmol
x/2mol
x/4mol
四、电解的相关计算

## Slide 17: 谢谢观看
单击此处添加副标题内容